## Slide 1: Глобальная сеть Интернет
Соловьева Елена Юрьевна, учитель информатики
МОУ СОШ с УИОП №1 г. Яранск Кировская область

## Slide 2: История internet
В 60-е годы Министерство обороны США поставило перед собой задачу - разработать надежную компьютерную сеть, которая должна была служить стратегическим интересам США.
В 1969 году большинство учреждений, связанных с Министерством обороны, объединили собственные сети в так называемую ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network). Университеты и другие учебные заведения проявили большой интерес к этой сети. Сеть ARPANet можно считать прародителем современной сети Internet.
В 1983 году сеть Internet получила мощный толчок к развитию. Для того чтобы стандартизировать обмен данными между UNIX-серверами и клиентами, ученые Калифорнийского университета в Беркли разработали протокол передачи данных, который благодаря своей простоте, надежности и аппаратной независимости был принят и в Internet. Так родился протокол TCP/IP.
После того как право подключения к сети ARPANet получили коммерческие предприятия и частные лица, ARPANet превратилась в Intenet.

## Slide 3
Важнейшим событием в своей биографии Internet обязана швейцарским ученым из Европейской Лаборатории ядерной физики CERN. С созданием языка описания документов HTML родилась возможность построения службы World Wide Web (WWW), позволившей объединять в одном структурированном документе текстовые и графические данные (а позднее и другие мультимедиа-элементы), а также включать в любой документ ссылки на другие документы, расположенные в произвольных местах сети.
Пионерами изыскательных работ в сфере глобальной информатизации стали студенты факультета NCSA (National Center for Supercomputing Applications) из университета в Иллинойсе. Они построили первый Web-браузер (программу-обозреватель) Mosaic, который позволил отображать на мониторах компьютеров HTML-документы.

## Slide 4: Сервисы internet
WWW (World Wide Web)
Электронная почта (E-MAIL)
Файловые серверы (FTP)
Телеконференции (UseNet)
Системы общения в рамках реального времени (ICQ)

## Slide 5: Интернет-
единое информационное пространство, сеть сетей
глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпоративные сети и включающая сотни миллионов серверов, постоянно подключенных к сети.

## Slide 6: Сеть Internet
Internet = узлы (хосты) + каналы связи
ОС - UNIX
провайдер
ОС - UNIX
ОС - UNIX
ОС - UNIX




провайдер
провайдер
провайдер
6

## Slide 7: Сеть Интернет
сеть 1
протокол 1
сеть 2
протокол 2
сеть 3
протокол 3
шлюз
шлюз
шлюз
Сеть Интернет объединяет сети, работающие по разным правилам (протоколам). Для согласования правил используют шлюзы (специальные компьютеры).

## Slide 8: Протокол
Основный принцип работы сети Internet - принцип открытых систем (независимость от производителя).
Протокол – набор правил передачи информации в сети, которых должны придерживаться все компании, чтобы обеспечить совместимость аппаратного и программного обеспечения.

## Slide 9: Типы протоколов
базовый (TCP/IP)
отвечает за физическую пересылку данных
прикладные
отвечают за работу специализированных служб
http –(hyper text transfer protocol) протокол передачи гипертекстовых сообщений;
ftp – (file transfer protocol) протокол передачи файлов
pop, smtp – протокол передачи электронной почты, входящий и исходящий
nntp – протокол передачи новостей или телеконференций

## Slide 10: Адресация интернет
IP - адресация

## Slide 11
Для того чтобы в процессе обмена информацией компьютеры могли найти друг друга, в Интернет существует единая система адресации, основанная на использовании IP-адреса.
Адресация в Интернет
Каждый компьютер, подключенный к Интернет, имеет свой уникальный 32-битный (в двоичной системе) IP-адрес

## Slide 12
N=232=4 294 967 296
Легко подсчитать, что общее количество различных IP – адресов составляет более 4 миллиардов:
Адресация в Интернет

## Slide 13
Система IP-адресации учитывает структуру Интернет, т.е. то, что Интернет является сетью сетей, а не объединением отдельных компьютеров. IP-адрес состоит из двух частей, одна из которых является адресом сети, а другая адресом компьютера в сети.
Для обеспечения максимальной гибкости в процессе распределения IP-адресов, в зависимости от количества компьютеров в сети, адреса разделяются на три класса A, B, C.
Первые биты адреса отводятся для идентификации класса, а остальные разделяются на адрес сети и адрес компьютера.
Адресация в Интернет

## Slide 14
адреса класса А – число от 0 до 127
адреса класса В – число от 128 до 191
адреса класса С – число от 192 до 255
В десятичной записи IP-адрес состоит из 4 чисел, разделенных точками, каждое из которых лежит в диапазоне от 0 до 255. Например, IP-адрес сервера МТУ-ИНФОРМ записывается как 195.34.32.11. Достаточно определить по первому числу IP-адреса компьютера, его принадлежность к сети того или иного класса:
Адресация в Интернет

## Slide 15
IP-адрес – уникальный цифровой адрес, состоящий из 4 байтов (четырех десятичных чисел в интервале от 0 до 255, разделенных точками).
Например: 125.255.12.16
адреса сетей и подсетей
адрес компьютера пользователя
232=4 294 967 296 – максимальное количество IP-адресов
Адресация в Интернет
класс

## Slide 16
Например, адрес компании МТУ-ИНФОРМ 195.34.32.11
Сервер компании находится к сети класса С, адрес которой 195.34.32, а адрес компьютера в сети 11.

## Slide 17
Компьютеры могут легко найти друг друга по числовому IP-адресу, однако запомнить числовой адрес человеку трудно, и для удобства была введена Доменная Система Имен
Домен – зона, участок
Доменная система имен ставит в соответствие числовому IP-адресу каждого компьютера уникальное доменное имя.

## Slide 18: Адресация в сети
Доменный адрес – адрес, состоящий из имен доменов, разделенных точками.
Домен – область сети.
Например: interweb.spb.ru
ru
spb
interweb
домен 1 уровня
домен 2 уровня
домен 3 уровня
имя компьютера пользователя

## Slide 19: Домены первого уровня
географические | административные
us – США uk – Великобритания fr – Франция de – Германия ru – Россия ua – Украина | gov – правительственные организации mil – военные com – коммерческие edu – учебные net – сетевые org – некоммерческие int – международные

## Slide 20: ЗАДАНИЕ определить домены
Microsoft.com
Dialup.mtu.ru